附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

| 分包 | 仪器设备名称 | 参照或 相当于 | 单位 | 数量 | 主要配置或技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.N9010A噪声系数分析仪升级--N9010AK-EXM-外混频升级 | N9010AK N9010AK-EXM | 套 | 1 | 详见表后内容 |
|  | 2.N9010A噪声系数分析仪升级--N9069A-1FP噪声系数测量软件 | N9069A-1FP | 套 | 1 |  |
|  | 3.N9010A噪声系数分析仪升级--WR10SAX 低噪声下变频器 75～110GHz | WR10SAX | 台 | 1 |  |
|  | 4.N9010A噪声系数分析仪升级--346CK01，1-50GHz噪声源 | 346CK01 | 台 | 1 |  |
|  | 5.亚毫米波功率计 | PM5 | 台 | 1 |  |
|  | 6.连续波功率探头 | N8487A | 个 | 1 |  |
|  | 7.脉冲功率探头 | N1922A | 个 |  |  |
|  | 8.脉冲功率指示器 | N1911A | 个 | 1 |  |

以上所有设备要求免费质保期至少三年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）

1、 N9010A噪声系数分析仪升级--N9010AK-EXM-外混频升级

★软件升级；

★License。

2、N9010A噪声系数分析仪升级--N9069A-1FP噪声系数测量软件

★软件升级

3、N9010A噪声系数分析仪升级--WR10SAX 低噪声下变频器 75～110GHz

★1.频率范围： 75 GHz 至 110 GHz

★2.输入端：WR10波导，UG-387

★3.本振输入：6.25-9.1 7GHz

★4.单边带变频损耗：10dB

★5.显示均噪声电平：-150dBm/Hz

4、N9010A噪声系数分析仪升级--346CK01，1-50GHz噪声源

★1.频率范围： 1 GHz 至 50 GHz

★2.连接器： BNC（阴头）输入偏置/2.4 毫米（阳头）

5、亚毫米波功率计

★1.主机频率范围： 75 GHz 至 110 GHz

★2.输入端：WR10波导，UG-387

★3.输入损耗：<0.15dB (at 90GHz)

★4.最大驻波比：<1.15:1(80-110GHz)

★ 5.输入功率范围：1 μW - 200mW

6.可支持50GHz~500GHz 功率测试

7.包含功率指示器及功率探头

6、连续波功率探头

★1、输入频率范围：50MHz~50GHz

★2、输入功率范围：-35dBm~+20dBm

★3、功率线性度：<1%

7、脉冲功率探头

★1、输入功率：-35dBm to +20dBm

★2、输入频率： 50MHz - 40GHz

8、脉冲功率指示器

★1、单通道

★2、视频带宽VBW：30MHz

★3、连续采样率：100Msamples/s