附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

| 分包 | 仪器设备名称 | 参照或 相当于 | 单位 | 数量 | 主要配置或技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采集卡 | PCI5105 | 块 | 2 | 详见表后内容 |

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）

★采集板卡接口：PCI接口。

操作系统：windows。

★通道数：8个同步采样通道。

★分辨率：12bit。

模拟电压输入范围：-15V~15V

输入阻抗：1MOhm和50Ohm软件可选。

★板载内存：128MB

触发：支持模拟、数字和窗口触发模式

同步：具备与其它板卡同步功能。

时钟：可以选择内部板载时钟，也可以选择外部时钟作为采样时钟。

★采样速率：60MS/s

无寄生动态范围（SFDR）：>72dBc。PN:779686-02

质保时间：不少于1年。