附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

| 分包 | 仪器设备名称 | 参照或 相当于 | 单位 | 数量 | 主要配置或技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气团簇离子谱仪 | NAIS，爱沙尼亚AIREL公司 | 台 | 1 | 详见表后内容 |

以上所有设备要求免费质保期至少一年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，为必须满足项，否则，按废标处理。）

1、★测量内容：大气中颗粒物、正电荷离子、负电荷离子和中性簇团

2、★测量粒径范围和分辨率：颗粒物分布 2~40 nm；离子分布   0.8~40 nm（等效于3.2~0.0013cm2/V/s）。

粒径分辨率为迁移率范围 0.0013cm2/V/s，在0.8~40nm内21个通道；时间分辨率为1s。

3、★检测气溶胶浓度范围：1~107 P/cm3

4、★采样流量：27L/min，鞘气流量：60L/min，包含稀释系统，以降低采样流速

5、★质保期一年

6、附带软件，能够实时给出数量浓度、表面积浓度、体积浓度随粒径分布的情况。

7、环境温度：0~45℃

8、环境湿度：0~95%

9、抗震性能：仪器能适用于车载、机载状态下应用

10、数据存储：可在Windows及Mac Os

11、数据连接传输类型：RS-232，USB，以太网

12、电源：70W，AC 110/240V

13、预处理系统

- 荷电器：颗粒物模式时电流≈20 nA；校准模式时电流≈25nA；选择性荷电模式≈10nA

- 能够根据荷电离子或颗粒物的电流信号反馈来调节电压的值来保证电晕针的稳定性

- Filter的工作电压：500 V

- Postfilter的工作电压：50 V

14、电迁移率分析仪及静电计

- DMA中心内电极数量：4个

- DMA中心外电极数量：1个

- 静电计的数量：21个

- 原始数据采集频率：10~15次/分钟