附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

| 分包 | 仪器设备名称 | 参照或相当于以下型号 | 单位 | 数量 | 主要配置或技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全数字摄影测量系统（INPHO） | INPHO+10节点 | 套 | 1 | 详见表后内容 |

以上所有设备要求免费质保期至少2年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则按废标处理。）

一、全数字摄影测量系统（INPHO）

1.系统核心模块

★全自动空中三角测量模块

  支持所有框幅式相机和胶片相机数据,支持卫星影像数据,支持无人机数据

  采用MATCH-AT和最小二乘法平差算法

  单许可支持16个核（CPU）同时运算

  全自动匹配连接点，可无任何人工干预

  支持Z/I，BAE Socet Set， Bingo，BLUH，Summit Evolution 格式的工程

  支持相机文件自检校

★数字地表模型/数字高程模型全自动提取模块

	支持全自动提取全像素DSM和DTM

	每个影像像素点提取一个高程点

	采用先进MATCH-T算法进行DSM和DTM提取

	支持特征点特征线辅助提取DSM和DTM

	支持真彩色DSM和DTM点云提取

★数字地表模型DSM/数字高程模型DTM点云编辑模块

	支持对DSM/DEM数据和LiDAR数据进行编辑

	支持立体剖面旋转查看DSM/DEM点云成果

	采用DTMaster方法进行DSM/DTM编辑

	不需生成立体相对，在立体环境下对原始影像生成的模型进行查看和编辑

	可对DSM/DEM的逐个高程点进行编辑

	支持多种DTM 数据格式: Winput， SCOP DTM， LAS， MATCH-T XYZ，MATCH-T RAS

★正射影像DOM全自动纠正模块

	支持胶片数据、数码框幅式、无人机数据、卫星影像、ADS数据的正射校正

	支持真正射校正

	采用OrthoMaster正射校正技术

	支持自定义时间启动正射校正运算

	单许可支持16核CPU并行运算

★正射影像DOM镶嵌匀色模块

	对任意来源正射影像均可处理；

	自动生成拼接线，拼接线自动绕开建筑物；

	正射影像支持bigTIFF格式；

	采用的OrthoVista拼接匀色算法；

	支持全自动拼接匀色；

	易用的拼接线编辑功能，支持人工经验结合。

2.界面指标

	用户界面友好，操作简洁易用；

	有智能的GIS接口的功能；

	能以图表、文字、注释的形式编辑相关数据图形，系统界面能够适合win7、win8、win10系统不同分辨率要求。

3.兼容性

	系统可以在Win7、Win8等主流操作系统环境下使用；

	同时具有32位和64位版本系统；

	能够生成高质量的报告，具有表格或图形化的分析结果，支持保存为PDF和Word等格式；

	能够支持多人协同建模、联机操作；

	具有完备的出图打印功能，支持Windows打印机设置。