附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

| 分包 | 仪器设备名称 | 参照或 相当于 | 单位 | 数量 | 主要配置或技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VITROCEll 云系统细胞染毒仪 | VITROCELL® 6 | 台 | 1 | 详见表后内容 |

以上所有设备要求免费质保期至少3年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）

主要技术性能和指标：

主要性能：

★1.	细胞暴露染毒在气液界面下进行。

★2.	系统内置雾化器，能对溶液进行雾化。

3.暴露染毒系统的暴露槽适合12孔板大小、24孔板大小培养皿。

4.每次实验能保证至少3组（每组3个培养皿）同时进行染毒实验，1组进行空气对照实验。

5.每个系统有综合加热设备，保证整套系统运行温度在37摄氏度左右。

6.模组底座能高温消毒：121摄氏度下20分钟左右。

7.系统寿命至少10年，不锈钢材质，医用标准生产。

★8.系统能在暴露槽内使用石英水晶微量天平在线实时检测颗粒物浓度。微量天平的分辨率必须达到10ng/平方米每秒。

主要配置：

★一、雾化头

1、雾化头规格：可将液体物化成4.0-6.0微米或者2.5-6.0微米气体（二选一），也可根据实际实验需要为用户量身定制。

2、雾化头为自动装置，只需开启启动开关，即可进行雾化。

3、雾化时间短，3-4分钟即可完成雾化过程。

4、雾化的溶液大约在200微升，非常适合医药、化妆品、PM2.5、纳米颗粒物研究。

二、云系统暴露防护罩

1、聚碳酸酯制造，易于清洗，防酸耐蚀。

2、密封性能良好，保证实验的精确性。

★三、暴露染毒槽

1、有12个染毒槽，其中9个用于染毒，3个用于空气对照。

2、12个染毒槽适合12孔板、24孔板培养皿使用。

3、精准的物理设计，在雾化完成后，有80%的颗粒物均匀沉降到暴露染毒槽上。

4、温度恒定在37度。

5、培养液的供给可分静止供给、连续供给、持续供给。

6、染毒槽由不锈钢制造，高温消毒温度为121摄氏度下，连续消毒20分钟。

★四、微量天平

1、微量天平分辨率极高，10纳克每平方米每秒，是目前为止同类仪器中唯一的颗粒物称量设备。

2、微量天平实时称量的颗粒物数据通过CSV文档形式储存在电脑中，支持EXCEL格式打开。

五、电脑

1、记录每次实验的模式，并存储在电脑内。

2、可通过电脑实时观察实验数据。

主要附件

1. CLOUD12雾化头

2. CLOUD12暴露防护罩

3. 暴露染毒槽

4. 微量天平

电脑