附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

| 分包 | 仪器设备名称 | 参照或相当于以下型号 | 单位 | 数量 | 主要配置或技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主扩音响 | JBL、EV、玛田 | 4 | 只 | 见附件 |
|  | 低音音响 | JBL、EV、玛田 | 4 | 只 | 见附件 |
|  | 返听音响 | JBL、EV、玛田 | 4 | 只 | 见附件 |
|  | 功放 | 皇冠AXT6002A系列 | 3 | 台 | 见附件 |
|  | 功放 | 皇冠AXT4002A系列 | 1 | 台 | 见附件 |
|  | 调音台 | 艾伦海斯、声艺、美达斯 | 1 | 台 | 见附件 |

以上所有设备要求免费质保期至少2年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则按废标处理。）

1、主扩音响：

| 技术规格 |
| --- |
| 音箱类型 | 15"两路 全频音箱 |
| 频率范围(-10dB) | 43Hz-20kHz |
| 频率响应(±3dB) | 53Hz-20kHz |
| 声压灵敏度(1W/1m) | 96dB |
| 额定阻抗(典型值) | 8Ω |
| 最大声压级 | 131dB |
| 负载功率 | 800W(连续)/1600W(节目)/3200W(峰值) |
| 覆盖角度 | 75°x 50° |
| 低音单元 | 1 x JBL 2265H 380mm(15寸) 差分驱动器 |
| 高音单元 | 1 x JBL 2431H 75mm(3寸) 钕磁驱动器 |
| 尺寸(高 x 宽 x 后) | 711mm x 439mm x 406mm |
| 净重 | 22kg |

2、低音音响

| 技术规格 |
| --- |
| 音箱类型 | 双18" 超低音音箱 |
| 频率范围(-10dB) | 27Hz-220Hz |
| 频率响应(±3dB) | 33Hz-220Hz |
| 声压灵敏度(1W/1m) | 98dB |
| 额定阻抗(典型值) | 4Ω |
| 最大声压级 | 130dB |
| 负载功率 | 1600W(连续)/3200W(节目)/4800W(峰值) |
| 低音单元 | 2 x JBL 2268H 457mm(18寸) 差分驱动器 |
| 尺寸(高 x 宽 x 深) | 610mm x 1067mm x 838mm |
| 净重 | 76kg |

3、返听音响

| 设备类型 | 音箱 | 功耗 | 峰值功率：1000W，额定功率：250W |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备类型 | 音箱 | 灵敏度 | 99dB |
| 频率响应 | 60Hz-16kHz(-10dB)，70Hz-12kHz(±3dB) | 阻尼系数 | 8Ω |
| 功耗 | 峰值功率：1000W，额定功率：250W |  |  |
| 高度(mm) | 572 | 宽度(mm) | 394 |
| 长度(mm) | 318 | 重量(kg) | 19.5 |

4、功放

XTI 1000/2000/4000/6000

上图为4种型号的功放

| 技术规格 |
| --- |
| 电压增益 | 在1kHz、8Ω额定负载输出时，额定 |
|  | XTI 1000为30.5dB |
|  | XTI 2000为32.9dB |
|  | XTI 4000为34.2dB |
|  | XTI 6000为37.1dB |
| 频率响应 | 20Hz-20kHz ±0.25dB(1w/4Ω负载) |
| 相位响应 | ±15° (1w, 20Hz-20kHz) |
| 负载阻抗 | 满足各种类型负载，立体声模式的范围为2-8Ω，单声道桥接的负载范围为4-8Ω |
| 输入灵敏度 | 1.4V |
| 信号噪声比 | A计权 100Db (低于1kHz额定输出功率，8Ω负载) XTi6000为103dB |
| 阻尼系数 | >500 (20Hz-400Hz) 8Ω |
| 通道间串音 | >70dB (20Hz-1kHz, 额定输出功率) |
| 共模抑制比 (CMR) | >45dB (20Hz-1kHz) |
| 输入级 | 电子平衡入, 采用1%精度电阻器 |
| 最大输入信号 | +22dBu 典型值 |
| 交流电源电压和频率 | 100V, 120V, 220V-240V, 50Hz⁄60Hz |
| 交流电源电流 | XTi1000 : 6.8A |
|  | XTi2000 : 8.3A |
|  | XTi4000 : 10.5A |
|  | XTi6000 : 15.3A |
| 空载消耗不大于 | 90W |
| 工作环境温度 | 0°C-40°C, 95% 相对湿度 (无凝露) |

5、调音台

输入

• 话筒/线路输入：平衡，XLR与 1/4"TRS插座，全部可调用

• 输入灵敏度（XLR/TRS）：-60至+10dBu/-50 至 +20dBu

• 模拟增益：-10至+60dB，1dB步进

• 最大输入电平（XLR/TRS）：+19dBu/+29dBu

• 输入阻抗（XLR/TRS）：>5kΩ/>10kΩ

• 总谐波失真+噪声： 0.0005%-89dBu

• 均一增益状态0dB：（20-20kHz，直接输出 @0dBu 1kHz）

• 总谐波失真+噪声：0.001% -83dBu

• 中频增益+30dB：（20-20kHz，直接输出 @0dBu 1kHz）

• 立体声输入ST1/ST2接口：平衡，1/4" TRS插座，半常态

• 立体声输入ST3接口：非平衡，3.5mm接口

• 输入灵敏度（ST1,ST2/ST3）：+/-4dBu/0dBu

• 增益微调：+/-24dB

• 最大输入电平（ST1/ST2/ST3）：+22Bu/+18dBu

• 输入阻抗：>7kΩ

输出

• 混音1-10及LR输出：平衡，XLR

• 最大输入电平：+22dBu

• 输出阻抗（XLR/TRS）：<75kΩ

• 标称输出：+4dBu=0dB电平表读数

• 残余输出噪声： +90dBu（静音，20-20kHz）

• 立体声Alt&2Trk输出：平衡，1/4" TRS插座

• 音源(Alt输出/ 2Trk输出)：可连接/左右推子后

系统

• 动态范围：112dBu

• 触摸屏：800×480分辨率

• 频率响应平：+0/-0.5dBu，20Hz-20kHz

• 采样率：48kHz +/-100ppm

• ADC，DAC：24位

• 电力消耗：150W

• 电源：100-240V AC，50/60Hz

• 尺寸：850mm X 500mm X 186mm

• 重量：20kg。